|  | 尼康金相显微镜 ECLIPSE L300N | 尼康金相显微镜 ECLIPSE L300N |
| --- | --- | --- |
|  | (落射照明型） | （透射/落射照明型） |
| 主机 | 内置12V-50W卤素灯光源；内置用于电动控制器的电源 |
|  | 用于物镜转换器的电动控制器、卤素灯亮度控制、 |
|  | 光圈叶片控制器 |  |
|  | 物镜转换器：具备物镜转换器 |
|  | 对中功能的电动通用六座物镜转换器 |
|  | — | 反射/透射切换器 |
| 调焦 部分 | 对焦部:行程29mm |
|  | 粗调:12.7mm/转(可扭距调节.带重新对焦机能) |
|  | 微调:0.1mm/转(以um为单位) |
| 反射 照明部 | 12V50W高亮度卤素灯照明装置 |
|  | 孔径光阑（电动.可调心)、视场光阑（固定.带对焦目标) |
|  | 可插入小孔光阑滑块(OPTION) |
|  | 可插入∮25mm滤光片(NCB、ND2、ND4）、起偏器/检偏器 |
|  | 观察方法：明场、暗场、简易偏光、微分干涉、反射荧光 |
|  | （仅用于L300N/L300ND/L200ND） |
| 透射 照明部 | — | 12W50W高亮度卤素灯 照明装置 |
|  |  | 内置孔径光阑 |
|  |  | 内置LWD聚光器 |
| 接口 | USBx1，RS232C（用于Intensilight)x1 |
| 镜筒 | L2-TTA超大视场正立调倾式三目镜筒（视角0～30°） |
|  | 视场数25、光分光100：0/0：100 |
|  | L2-TT2A超大视场正立调倾式三目镜筒（俯角0～30°） |
|  | 视场数25、光分光100：0/20：80 |
|  | LV-T13正立三目镜筒 |
|  | 视场数25、光分光100：0/0：100 |
| 目镜 | CFI目镜 |
| 物镜 | CFI60系列物镜 |
| 载物台 | 14x12载物台、行程354mmx302mm |
|  | （透射观察范围：354mmx268mm） |
|  | 带粗/微动切换功能 |
|  | 微动手轮位置固定 |
| 防静电 功能 | 从1000到10V放电时间在0.2秒以内 |
| 耗电 | 1.2A/90W |
| 尺寸 | 约360(W)x581(H)x951(D)mm（倾斜角度为10°时） |