| 放大范围 | 40X-1500X |
| --- | --- |
| 物镜转换器 | 四孔转换器，带有机械定位，旋转机构内带有多重滚珠轴承； 转换器周围橡皮带有突楞。 |
| 目镜筒（防霉） | E2-TB双目（倾斜30°，360°可旋转铰链式；瞳距47-75mm）E2-TF三目F（倾斜角：30°，360°可旋转铰链式，瞳距47-75mm）（选购） |
| 目镜（带橡胶眼罩） | CFWE 10X，视场数18mm，带橡皮眼罩。 CFWE 15X，视场数12mm，带橡皮眼罩。 （选购） |
| 粗微调焦机构 | 粗微调焦机构，齿杆齿条传动；粗微调焦范围：22mm； 微调：每转0.2mm；最小读数：2µm；粗调焦松紧度可调； 载物台移动手柄和调焦手轮离操作者距离相同。 |
| 聚光器 | 阿贝聚光器，数值孔径：1.25；聚光器孔径光阑对应物镜的倍率进行刻度标 记；可放置33mm滤光片（包括标准兰片） |
| 物镜（防霉） | 平场消色差物镜4X，数值孔径：0.10，工作距离25mm； 平场消色差物镜10X，数值孔径：0.25，工作距离6.7mm； 平场消色差物镜40X，数值孔径：0.65，工作距离0.6mm； 平场消色差物镜100X，数值孔径：1.25，工作距离0.14mm； |
| 可选附件 | 相差附件（10X，40X，100X油镜） 打标器，平场消色差物镜60X；挂 线钩等。 |