TS100尼康倒置生物显微镜规格参数

| 光学系统 | CF160无限远光学系统 |
| --- | --- |
| 主体 | TS100主机 |
| 调焦 | 物镜垂直运动；粗调行程：37.7mm每圈，微调行程：0.2mm每圈 |
| 目镜筒 | TS100：Siedentopf型双目镜筒； TS100F：Siedentopf型三目镜筒（双目/相机：100/0，0/100） 瞳间距离：50-75mm，眼点高度：距离桌面400mm；倾斜度：与水平面呈45° |
| 物镜转换器 | 五孔物镜转换器，向后型 |
| 水平载物台 | 载物台大小：170 x 225mm，载物台高度：距桌面195mm，可搭载附属载物台 |
| 照明器 | 预对中6V-30W卤素灯，滤色片（可加两个滤色片）：隔热片和弥散片 |
| 滑块 | 非中心相差滑块 (PhL, Ph1, 1空位)；中心相差滑块(PhL, Ph1, 1空位), Ph2相差环(可选); HMC滑块(MCI, MC2, MC3) |
| 可加载机械载物台 | 载物台移动：126 × 80mm；可使用多种标本夹 |
| 标本夹 | Terasaki标本夹（可使用65mm培养皿）；载玻片标本夹（可使用54mm培养皿）；Hemacytometer标本夹 |
| 滤色片 | 45mm NCB11, ND8和GIF |
| 目镜 | C-W 10× (F.O.V. 22mm), C-W 15× (F.O.V. 16mm) |
| 聚光镜 | ELWD聚光镜：N.A. 0.3 (O.D. 75mm) |
| 落射荧光附件 | 视场光阑；荧光滤色块盒（最多可装两个滤色块，1个空位）；隔热片；50W汞灯灯室；光闸 |