柱后衍生HPLC法检测黄曲霉毒素

HPLC方法

基质: 食品 
仪器：Lumtech HPLC
色谱柱: Nucleosil 120-5 C18, 200 x 4 mm ID 
固定相: Nucleosil 120-5 C18 
检测器: 荧光检测器(Ex/Em: 375 nm/455nm), 1.3 mM 溴溶液以0.18ml/min柱后衍生 
条件: 
流动相: 乙腈-甲醇-水(23.5 : 29.5 : 47) 
流速: 0.7 ml/min 
温度: 室温 
进样量: 10 μl(每种组分10 ng/ml) 
物质: 黄曲霉毒素B1, 黄曲霉毒素B2, 黄曲霉毒素G1, 黄曲霉毒素G2 
关键词: 黄曲霉毒素 
色谱图 
1. 黄曲霉毒素G2 
2. 黄曲霉毒素G1 
3. 黄曲霉毒素B2 
4. 黄曲霉毒素B

柱后衍生法就是将分离柱中流出的被测组份通过衍生试剂生成一种易于检测的物质后，再进行检测，这种检测常常是光学法——如分光光度法，荧光光度法，荧光猝灭法等。这种方法常用于氨基酸分析，生化分析，过渡金属离子分析。衍生试剂有多种，一般是带有发色基团的化合物，要求这种试剂与被测组份反应速度快，适用反应条件宽，即使用广谱的显色试剂。这种方法是HPLC和IC中常用的方法。

柱后衍生光度法

性质：液相色谱的一种检测方法，即在柱后流出液中加入反应试剂与待测物质反应，以便流出物可用光度法检测。要求显色反应完成速度快，流动相最好不影响反应。与其他衍生方法相比，具有反应灵敏性大的特点。但由于衍生试剂稀释了流出液，降低了检测的灵敏度。一般重金属和碱土金属离子的检出限大约为μg/L级。此法目前主要应用于金属离子和氨基酸中活性胺的检测。一般采用在线形式，适宜大量组成相同试样的例行分析。